СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.08 .2014							        № 153

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

РЕШИЛИ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Уральское жилищно-коммунальное хозяйство» ежегодно, не позднее второго квартала текущего года, осуществлять актуализацию схемы теплоснабжения п.Уральский, п.Межевой, п.Лебедев, п.Долинный п.Усов Уральского сельсовета  по итогам предыдущего года.

3. Настоящее решение вступает в силу после его  обнародования  на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Уральский сельсовет по адресу п.Уральский, ул. Спортивная д.2; в здании конторы общества ограниченной ответственности «Уральский» по адресу: п.Уральский, ул. Советская д.6/1; в здании Межевской начальной школы по адресу: п.Межевой, ул. Школьная д.7а; в здании Ветёлкинской начальной школы по адресу: п.Ветёлки, ул. Школьная д.3/1; в здании Лебедевской начальной школы по адресу: п.Лебедев, ул. Набережная д.1; в Усовском сельском клубе по адресу: п.Усов, ул.Октябрьская д.22/1а также подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский  район.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики, муниципальной собственности, вопросам сельского и муниципального хозяйства, социальной политики муниципального образования Уральский сельсовет.

Глава муниципального образования

Уральский  сельсовет                                                                           А.Л.Шестаков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Уральский сельсовет

Первомайского района

Оренбургской области

от   25.08.2014 №153

Схема теплоснабжения

муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Уральский сельсовета  Первомайского  района является:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Уральского сельского поселения;

Генеральный план  Уральского  сельского поселения.

Схема теплоснабжения Уральского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития Уральского сельсовета определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным пред проектным документом по развитию теплового хозяйства Уральского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

«Генеральный  план  Уральского сельского поселения»;

Проектная  и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

Эксплуатационная  документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

материалы  проведения периодических испытаний тепловых сетей;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- Общие положения

Схема теплоснабжения п.Уральский, п.Межевой, п.Ветелки, п.Лебедев, п.Долинный, п.Усов Уральского сельсовета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2027 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения п.Уральский, п.Межевой, п.Ветелки, п.Лебедев, п.Усов Уральского сельсовета

- Характеристика  Уральского сельсовета

Административно-территориальное муниципальное образование Уральский сельсовет  входит в состав Первомайского  района Оренбургской области.

Уральский сельсовет расположен в юго-западной части Первомайского района Оренбургской области. Поселение граничит: на севере граничит с муниципальным образованием Пылаевский сельсовет, на востоке – с муниципальным образованием Рубежинский сельсовет, на юге и юго-западе с Республикой Казахстан.

Климат умеренно-  континентальный, времена года выражены  четко. Основными чертами являются  холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето, небольшое количество осадков. Самый холодный месяц – январь,  средние температуры    колеблются от  - 150С на юге  и -16 0 С на севере. Сильные морозы  часто сопровождаются  ветрами- буранами. Снежная  высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах  +20,5  0С  на севере и  + 21,°С на юге.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток –150

В состав  Уральского  сельсовета  входят 6 населенных пунктов: п.Уральский, п.Межевой, п.Ветелки, п.Лебедев п.Долинный и п.Усов. Площадь Уральского сельсовета на 01.01.2013 г. – 56900  га.

Административным центром Уральского  сельсовета является п.Уральский.

На территории населенных пунктов п.Уральский, п.Межевой, п.Ветелки, п.Лебедев, п.Долинный, п.Усов Уральского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными.

Теплоснабжение   осуществляется:

- в п.Уральский, п.Межевой, п.Ветелки, п.Лебедев, п.Усов - в частных домах  от печей и котлов на газе.

Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществляется от котельной и индивидуальных котлов.

Отдельные показатели Уральского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года представлены в таблице №1

|  |  | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по Уральскомусельсовету | П.Уральский | П.Усов | П.межевой | П.Ветелки | п.Лебедев |  |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальных на: | 502 | 279 | 123 | 67 | 30 | 3 |
| природном (попутном) газе | 498 | 279 | 123 | 66 | 30 |  |
| жидком топливе |  |  |  |  |  |  |
| твердом топливе | 4 |  |  | 1 |  | 3 |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| Котельных на: |  |  |  |  |  |  |
| природном (попутном) газе |  |  |  |  |  |  |
| жидком топливе |  |  |  |  |  |  |
| твердом топливе |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час в том числе: | 2,194 | 1,5 | 0,18 | 0,12 | 0,3 | 0,09 |
| Индивидуальных | 1,794 | 1,1 | 0,18 | 0,12 | 0,3 | 0,09 |
| Котельных |  |  |  |  |  |  |
| Отпущено котельными своим потребителям всего: Гкал/час в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Населению |  |  |  |  |  |  |
| бюджетофинансируемым организациям | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
| Прочим организациям |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, км | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, всего, человек | 1238 | 712 | 296 | 142 | 83 | 5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| работающих |  |  |  |  |  |  |
| Число зданий всего, единиц общая площадь, квадратные метры | 502 27879 | 279 17733 | 123 6150 | 67 2814 | 30 1080 | 3 102 |

Таблица 2. Характеристика сохраняемого жилого фонда в Уральском сельсовете по населенным пунктам:

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Балансодержатель | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отоп ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |
| ул. Ленина | 3885 | 1 | 47 | 117 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка) |
| ул. Чапаева | 4556 | 1 | 60 | 146 | 0,36 | 0 | 0 | 0,5 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул.Учительская | 1296 | 1 | 24 | 86 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. 40 лет Победы | 860 | 1 | 12 | 29 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. А.Астафьева | 676 | 1 | 13 | 36 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. 70 лет Октября | 312 | 1 | 6 | 12 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Молодежная | 1904 | 1 | 31 | 98 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Советская | 1404 | 1 | 29 | 52 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул.Конституции | 1020 | 1 | 20 | 44 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Пушкина | 572 | 1 | 13 | 27 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Дружбы | 780 | 1 | 15 | 43 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Набережная | 468 | 1 | 9 | 22 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| Итого: | 17733 |  | 279 | 712 |  |  |  |  |  |  |
| П.Усов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 1058 | 1 | 25 | 46 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Восточная | 652 | 1 | 13 | 28 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул.Садовая | 414 | 1 | 6 | 24 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Набережная | 184 | 1 | 6 | 10 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) газовая горелка |
| Ул.Почтовая | 230 | 1 | 8 | 20 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| Ул. Кооперативная | 276 | 1 | 9 | 14 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| Итого: | 2814 |  | 67 | 142 |  |  |  |  |  |  |
| П.Межевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная | 960 | 1 | 20 | 44 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел газовая горелка) |
| ул. Мира | 1020 | 1 | 20 | 48 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка. |
| ул. Набережная | 322 | 1 | 8 | 16 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка. |
| ул. Почтовая | 568 | 1 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Юбилейная | 1020 | 1 | 18 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная | 522 | 1 | 12 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Северная | 682 | 1 | 11 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| ул. 1 Мая | 552 | 1 | 13 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Парковая | 294 | 1 | 7 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Западная | 210 | 1 | 5 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 6150 |  | 123 | 296 |  |  |  |  |  |  |
| П.Ветелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Целинная | 1080 | 1 | 30 | 83 | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка. |
| ул. Школьная | 322 | 1 | 8 | 16 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка. |
| ул. Центральная | 522 | 1 | 12 | 39 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка. |
| п. Лебедев | 1020 | 1 | 30 | 63 | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка. |
| ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел, газовая горелка. |

Таблица 3. Характеристика сохраняемого нежилого фонда в Уральском сельсовете по населенным пунктам:

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Количество этажей | Вид здания. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |  |
| П.Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Целинная, 6 | 311 | 1 | Уральская врачебная амбулатория | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 1969 | ГБУЗ Первомайская РБ | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул.Ленина, 54 | 110 | 1 | Административное здание | 0,0343 | 0 | 0 | 0,0343 | 1975 | сельсовет | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Ленина, 52 |  | 2 | Красновская школа | 0,322728 | 0 | 0 | 0,322728 | 1969 | РОО | Котельная №1 |
| ул. Спортивнаяд.2 |  | 1 | Детский сад | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 | 19 | РОО | Котельная №1 |
| ул.Гагарина, 51 | 620 | 2 | Уральский СДК | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 | 1975 | сельсовет | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Итого: |  | - | - | 0,138 | 0 | 0 | 0,138 | - | - | - |
| П.Усов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Октябрьская, 22А | 174 | 1 | Сельский клуб | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 1980 | сельсовет | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Ул. Октябрьская 22/1 | 60 | 1 | ФАП |  |  |  |  | 2000 | ГБУЗ Первомайская РБ | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Октябрьская 22 |  | 1 | школа |  |  |  |  |  | РОО | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Итого: |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |
| П.Межевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная | 7 | 1 | ФАП | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 1966 | РОО | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Ул. Школьная | 24 | 1 | ФАП |  |  |  |  | 1966 | ГБУЗ Первомайская РБ | Индивидуальный источник тепла ул. Новая 1 (газовый котел) |
| П.Ветелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная 7 | 52 | 1 | ФАП | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 1989 | ГБУЗ Первомайская РБ | Индивидуальный источник тепла ул. Новая 1 (газовый котел) |
| Всего: |  | - | - | 0414 | 0 | 0 | 0,414 | - | - | - |

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией Уральского сельсовета ввод производственных зданий

промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

Таблица 1.2 – Баланс теплоснабжения за 2013 год  Уральский сельсовет

|  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал | В т.ч. ГВС, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | Выработка тепла, тыс.Гкал | Собств.нужды котельных (технология, тыс.Гкал) | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потери в сетях.тыс. Гкал | Полезный отпуск тыс. Гкал | Всего тыс. Гкал | Бюджет | население | прочие | население | бюджет | прочие |
| Котельная № 1интернат, д/сад | 21.5 | 0.5 | 21.0 | 2.2 | 18.8 | 18.8 | 4.5 | 13.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| Итого: | 196.7 | 4.3 | 192.4 | 20.0 | 172.3 | 168.2 | 30.8 | 122.2 | 15.2 | 4.9 | 0.8 | 0.0 |

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Уральского сельсовета на период до 2027 года планируется

построить жилые здания, что потребует увеличения тепловой мощности для систем отопления и горячего водоснабжения

представленные в таблицах.

Таблица 1.3  Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции

проектируемого строительства жилых зданий по Уральскому сельсовету по населенным пунктам на период до

2027  г., Гкал/ч

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2027 гг. | 2012-2027 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Уральский | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,015 | 0,026 |  |  |
| Сп.Усов | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,015 | 0,026 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 0,255 |  |

Схема  тепловых сетей    котельной

Уральский СДК (встроенная)

П.Уральский  ул. Гагарина 5/1

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.2- 2.4.

Таблица 2.2– Нагрузки котельных для расчетного режима, Гкал/ч

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 |
| итого | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 |

Таблица 2.3 – Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 741,834 | 741,834 | 741,834 | 741,834 | 741,834 | 741,834 |
| итого | 741,834 | 741,834 | 741,834 | 741,834 | 741,834 | 741,834 |

Таблица 2.4 – Баланс установленных мощностей котельных

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| итого | 128.3 | 128.4 | 136.1 | 142.1 | 147.3 | 148.4 | 147.8 |

В настоящее время на котельных Уральского сельсовета имеется достаточный резерв установленной мощности для

покрытия имеющихся нагрузок потребителей при вводе в работу всех котлов.

Раздел  3 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми газовыми одно- и двухконтурными котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения общественных зданий. Внедрение только в период 2010-2013 годов мероприятий по строительству и замене оборудования на неэффективных котельных позволило проходить осенне-зимние периоды без нарушений теплоснабжения и обеспечить необходимые параметры отопления зданий. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения населенных пунктов Уральского сельсовета в составе Схемы рассматриваются несколько вариантов ее развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения населенных пунктов  Уральского сельсовета :

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности их работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

в) комбинированная выработка тепловой и электрической энергии;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

В системе теплоснабжения населенных пунктов Уральского сельсовета источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

Раздел   4. Перспективные топливные балансы

СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для населенных пунктов Уральского сельсовета  их значения составляют -8,6 °С и -41 0С соответственно. Годовой расход природного газа используемого на выработку тепловой энергии котельными Уральского сельсовета, рассчитанный с учетом перспективной нагрузки по этапам представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Годовой расход топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии, тыс. нмі/год

| котельная | 2013 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1472.0 | 1444.1 | 1444.1 | 1444.1 | 1444.1 | 1444.1 | 1444.1 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

Составленные перспективные топливные балансы (основное топливо) по котельным Уральского сельсовета при характерных температурах наружного воздуха представлены в таблицах 4.2 и 4.3.

Таблица 4.2 – Расход топлива (природный газ) для режима при температуре -9 °С, тыс. нмі/час

| котельная | 2013 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Расчетный расход топлива (природный газ) при температуре   -40 °С, тыс. нмі/час

| котельная | 2013 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

По данным предоставленным Уральский сельсоветом за 2013 год фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в Красновском сельсовете составило 34 415.469м3. Фактические объемы потребления газа  Уральским сельсоветом по месяцам 2013 г. представлены в таблице.

Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства, не могут быть обеспечены от существующих теплоисточников и тепловых сетей в полном объеме, без проведения работ по их реконструкции, так как установленной тепловой мощности котельных и пропускной способности существующих сетей не достаточно для обеспечения планируемых к присоединению нагрузок. Также присутствует необходимость в строительстве новых котельных и теплосетевых объектов.

В тоже время, выполнение указанных подключений, так и дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселения невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей находящихся в изношенном состоянии и модернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной способности тепловых сетей, надежности работы всей системы, может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по поселению, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 5.1-752 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2013 года.

Таблица 5.1 – Объема работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла.

| № | котельная | нагрузка в 2013 году, Гкал/ч | нагрузка в 2026 году, Гкал/ч | мощность котельной, Гкал/ч | год строительст ва | вид строительства | количество устанавливаемых котлов | Мощнос ть котла, Гкал/ч | мощность новой (после реконструкции) котельной, Гкал/ч | стоимость модульной котельной, млнруб* | обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6.073 | 7.708 | 10.32 |  | Реконструкции, строительства, технического перевооружения в перспективе до 2026 года не требуется. |  |  |  |  |  |  |

* Стоимость котельных определена в ценах 2013 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной

документации

Таблица 5.2 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии,

тыс. руб.*

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2026 гг. | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |
| Итого |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Насосные станции и тепловые пункты для передачи тепла в системе теплоснабжения поселения не используются.

Размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в

населенных пунктов Уральского сельсовета на каждом этапе

рассматриваемого периода представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 –Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.*

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2026 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| Общий итог |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2013 года и должен быть уточнен при разработке проектно-

сметной документации.

На основании данных таблицы 5.2 и 5.3 составлена сводная таблица 5.4, показывающая потребность в финансовых

ресурсах в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения Уральский

сельсовет на каждом этапе рассматриваемого в схеме периода.

Таблица 5.4 – Суммарные инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы

теплоснабжения Уральский сельсовет тыс.руб*

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2026 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |
| Общий итог |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2013 года и должен быть уточнен при разработке проектно-

сметной документации.

* В капиталовложениях в тепловые сети не учтены затраты на замену находящихся в эксплуатации трубопроводов,

выработавших свой ресурс.

Раздел 6 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Рассмотрев и проанализировав, при разработке Схемы теплоснабжения, информацию по организациям осуществляющим выработку тепла в населенных пунктов п.Уральский, п.Усов, п.Межевой, п.Ветелки п.Лебедев Уральского сельсовета, и проведя оценку их деятельности на соответствие критериям установленным для единой теплоснабжающей организации предлагает Администрации Уральского сельсовета рассмотреть и утвердить в качестве единой теплоснабжающей организации на территории населенных пунктов п.Уральский, п.Усов, п.Межевой, п.Ветелки п.Лебедев Уральского  сельсовета - Уральский сельсовет

Уральский сельсовет в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Уральский сельсовет владеет на законном основании источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах населенных пунктов с. Красное, с. Каменное, с. Теплое, с. Таловое, п. Яганово Уральского сельсовета ;

- Уральский сельсовет имеет способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения населенных  пунктов с. Красное, с. Каменное, с. Теплое, с. Таловое, п. Яганово Уральского сельсовета У него имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей, техника необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на источниках тепла и теплосетевых объектах.

Раздел 7 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с информацией предоставленной Администрацией населенных пунктов п.Уральский, п.Усов, п.Межевой, п.Ветелки п.Лебедев Уральского  сельсовета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения населенных пунктов п.Уральский, п.Усов, п.Межевой, п.Ветелки п.Лебедев Уральского сельсовета, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения населенных пунктов п.Уральский, п.Усов, п.Межевой, п.Ветелки п.Лебедев Уральского сельсовета».

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу Уральского сельсовета определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития сельской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики сельского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.